## Slide 1: Simulaciones

## Slide 2: Adquiriendo conocimientos sobre simulación

## Slide 3: Introducción
Archivos necesarios:
Competencias
Aprendiendo con Arduino Engineering Kit …
MOTOCICLETA
AUTOEQUILIBRANTE
ROVER CONTROLADO POR CÁMARA WEB
ROBOT DIBUJANTE
Simulación de sistemas de control mediante modelos

## Slide 4: Simulación con Simulink
1

## Slide 5: Simulación de modelos
Permite la simulación de la representación virtual en una amplia gama de condiciones para ver el comportamiento.
El modelado y la simulación son valiosos para probar condiciones que son difíciles de reproducir solo con prototipos de hardware, especialmente en la fase inicial del proceso de diseño cuando el hardware aún no está disponible.
La iteración entre el modelado y la simulación puede mejorar la calidad del diseño del sistema desde el principio, al reducir el número de errores encontrados en fases posteriores del proceso de diseño.

## Slide 6: Fases durante la simulación
La simulación de un modelo en Simulink se realiza en tres fases:
Compilación del modelo
Fase de enlace
Bucle de simulación

## Slide 7: Fase de compilación
La fase de compilación se inicia cuando se oprime el botón de “Run”
El evento de inicio causa que el motor de Simulink invoque al compilador
El compilador convierte al modelo en una forma ejecutable

## Slide 8: Funciones del compilador
Evaluar las expresiones de los parámetros de los bloques del modelo para determinar sus valores
Determinar los atributos de las señales:
  Nombre, tipo de dato, dimensionalidad
  Chequear que cada bloque pueda aceptar las señales conectadas a sus entradas

## Slide 9: Fase de enlace
En la fase de enlace, el motor de Simulink:
Asigna la memoria necesaria para los espacios de trabajo necesarias para la ejecución del diagrama de bloques.
Tiene en cuenta:
  Señales, estados y parámetros de tiempo de ejecución
Asigna e inicializa la memoria para las estructuras de datos que almacenan la información en tiempo de ejecución para cada bloque.
El motor de Simulink crea las listas de ejecución de los métodos.
Estas listas, listan el orden mas eficiente de invocar los métodos de los bloques del modelo para calcular sus salidas.

## Slide 10: Fase de bucle de simulación
Al inicio de la simulación (start),
  el modelo especifica los estados iniciales y las salidas del sistema a ser simulado.
En cada paso (step time), se calculan nuevos valores para,
  las entradas del sistema, los estados, y las salidas
y actualiza el modelo para reflejar los valores calculados.

## Slide 11: El bucle de simulación
En cada step time el motor de Simulink:
  Calcula las salidas del modelo
  Calcula los estados del modelo
  Chequea si existen discontinuidades en los bloques continuos
  Calcula el tiempo para el siguiente time step
Simulink repite los pasos 1 a 4 hasta alcanzar el tiempo final (stop)

## Slide 12: Calculando las salidas
En cada step time el motor de Simulink:
  Calcula las salidas del modelo
  Calcula los estados del modelo
  Chequea si existen discontinuidades en los bloques continuos
  Calcula el tiempo para el siguiente time step
Simulink repite los pasos 1 a 4 hasta alcanzar el tiempo final (stop)

## Slide 13: Mostrando las salidas
Las salidas calculadas durante la simulación se almacenan y son visibles mediante los “Scopes”, de manera que es posible checkear el funcionamiento del modelo
Use estos archivos para ejecutar este modelo en simulación

## Slide 14: Caso practico
2
Simulación del control de estabilidad

## Slide 15: Simulación del control estabilidad de la motocicleta
2.1

## Slide 16: Self-balancing Motorcycle
La motocicleta auto equilibrante consiste en un robot de dos ruedas que puede equilibrarse y moverse con un disco rotatorio o volante de inercia.

## Slide 17: Control de estabilidad de la motocicleta
El subsistema controlador:
procesa los datos del sensor inercial
genera una salida mediante un control proporcional-derivativo

## Slide 18: Trabajando con MATLAB & Simulink
3.2

## Slide 19: Simulación del control de estabilidad
Propuesta de ejercicio:
Utiliza el modelo “Simu Motorcycle stability” e incorpora visores de señales o “Scopes” en las entradas y salidas de los diferentes elementos unidos al sistema de control.
Compila el nuevo modelo y simúlalo.
Los visores te permitirán hacer un análisis exhaustivo de las señales producidas, con lo que podrás validar el movimiento del motor inercial antes de subirlo a tu Arduino Engineering Kit.

## Slide 20
Loramendi, 4. Apartado 23
20500 Arrasate – Mondragon
T. 943 71 21 85
info@mondragon.edu
Eskerrik asko
Muchas gracias
Thank you